21.90.01

##### Kanalspülbottich, gesamt

Kanalspülbottich aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 liefern und betriebsbereit im Schacht montieren, bestehend aus dem drehbar gelagerten Bottich mit geometriebedingter, selbsttätiger Kippauslösung knapp unterhalb der 100%igen Vollfüllung durch Schwerpunktsverlagerung im Zuge des Befüllungsvorganges samt Lagerblöcken mit wartungsfreien Gleitlagern und Befestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Konstruktion ist überflutbar und auftriebssicher ausgeführt, kippt geräuschlos und durchschwingend.

Die Schweißkonstruktion ist im Vollbad gebeizt.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Einrichtung patentiert ist.

Weiters ist im Leistungsumfang enthalten:

- Tropfblech DN 600 aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, mit wasserdichter Anbindung an die Schachtwand unterhalb des (vorhandenen) Schmutzfängers ausgeführt mit exzentrischer Anordnung des Füllstutzens DN 150 zur zentrischen Befüllung des darunter montierten Bottichs.

- Spülrutsche aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 zur Aufnahme des Spülwassers bei Bottichentleerung und konzentrierter Einschleusung in das weiterführende Kanalrohr samt aller Befestigungsmittel.

- auftriebssichere Lagerung des Bottichs

Die Möglichkeit des ordnungsgemäßen Einbaues in bestehende Kanalsysteme ist entsprechend den Vorgaben des Herstellers zu prüfen.

System: Firma Kanalspülbottich GmbH

E-Mail: office@kanalspuelbottich.at

Mobil: 0664/9176002 (Hr. Ing. Wimmer)

A Kanalspülbottich 50 l ges. (Seichte Schächte DN 800 und DN 1000)

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-

B Kanalspülbottich 75 l ges. (Schächte DN 1000)

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-

C Kanalspülbottich 140 l ges. (Schächte größer DN 1000)

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-

D Kanalspülbottich 450 l ges. (Stauraumkanäle)

Einbringen in Öffnungen DN 600 in Einzelsegmenten

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-

E Kanalspülbottich 480 l ges. (Stauraumkanäle)

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-

F Kanalspülbottich 600 l ges. (Stauraumkanäle)

Lohn:	.....................................,-

Sonstiges:	.....................................,-

...........ST		Einheitspreis:	.....................................,-